关于做好冬期建筑施工

质量安全工作的通知

各分公司、直属项目部：

冬期建筑工程施工作业受气温条件影响较大，混凝土、砌体等结构构件容易发生冻害，部分工程由于阶段性进度要求赶抢工期现象普遍，极易诱发质量、安全事故。为加强冬期施工管理，确保工程质量、安全，现就有关事项通知如下，望认真贯彻执行。

一、加强组织领导，认真开展工程质量安全自检

各分公司和直属项目部要认真贯彻质量与安全法律法规、规章制度，进一步加强对工程质量、安全工作的组织领导，全面落实质量与安全生产责任制，切实将质量保障和安全防范措施落到实处。立即组织开展冬期建筑工程质量与安全生产自查，彻底消除事故隐患，确保冬期建筑施工安全和工程质量。

二、切实落实冬期施工方案，抓好工程质量

（一）密切关注天气变化。当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，应立即采取冬期施工和生产措施。冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时，也应执行冬期施工有关规定。

（二）要高度重视冬期施工的重要性，严格按照有关规定组织冬期施工。要根据施工现场实际情况制定行之有效的冬期施工质量技术方案。冬期施工措施要符合施工验收规范及《建筑工程冬期施工规程》JGJ104规定，并落实以下要求：

1、凡进行冬期施工的项目，应严格进行施工全过程的质量控制，尤其是混凝土浇筑、砌体砌筑、装饰装修、外墙保温的冬期施工质量。一定要核查施工图纸，对不能适应冬期施工要求的，应当及时与建设单位及设计单位研究解决，否则一律不准施工。

2、运输和浇筑混凝土使用的容器应有保温设施，在运输、浇筑过程中的温度和覆盖的保温材料，均应进行热工计算，当不符合要求时，应采取措施进行调整。混凝土浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。模板外和混凝土表面要覆盖保温层，不应采用潮湿状态的材料，也不应将保温材料直接铺盖在潮湿混凝土表面，新浇的混凝土表面应铺一层塑料薄膜，且不得浇水养护。混凝土试件的留置除按《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204规定进行外，尚应增加不少于二组同条件养护试件。

3、冬期施工的砌筑工程严格进行质量控制，应有防冻保护措施，宜选用外加剂法进行施工。现场拌制砂浆所用原材料中不得含有直径大于10mm的冻块或冰块。砌筑间歇期间，宜及时在砌体表面进行保护性覆盖，砌体面层不得留有砂浆。再继续砌筑前，应扫净砌体表面。砂浆试块的留置，除应按常温规定要求外，尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的试块，用于检验所需龄期和转入常温28d的强度。

4、外墙外保温施工不应在雨、雪天气和五级以上大风天气或基层潮湿、结冰、霜冻条件下进行。进场的EPS板胶粘剂、抗裂抹面砂浆应存放于暖棚内。液态材料不得受冻，粉状材料不得受潮。EPS板薄抹灰外墙外保温系统应采用低温型EPS板胶粘剂和低温型聚合物抹面胶浆，并应按产品说明书要求进行使用。模板内置EPS板现浇混凝土（无网或有网）外墙外保温系统施工前应经过试验确定负温混凝土配合比，选择合适的混凝土防冻剂。

5、室外建筑装饰、装修工程施工不得在五级以上大风或雨、雪天气下进行。外墙面的饰面板、饰面砖等饰面工程及铝合金、塑料框、大扇玻璃，不宜进行冬期施工，冬期抹灰及所采用的砂浆应采取保温、防冻措施。

三、落实责任，加大工作力度，切实搞好冬期施工各项安全防范工作

各分公司和直属项目部要针对冬期施工特点，提前做好各项准备工作，着重抓好施工现场防冻、防滑、防火、防风、防中毒等防范工作，加强对深基坑开挖、大型起重运输设备、临时用电及临时设施等重点部位和重点环节的监控，确保施工安全。

（一）加强对基坑壁的支护，并设置观测点，随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的变化，及时发现隐患，并采取有效措施，确保不发生坍塌事故。基坑周边必须进行有效防护，并设置明显的警示标志（明年开春升温解冻期间，要特别注意）。

（二）做好塔吊、施工升降机和物料提升机等起重机械的检测和维修，实行班前检查制度，如有隐患严禁使用，确保各种安全装置有效可靠，提高设备的抗风能力。起重运输设备的拆装，必须由具备资质和安全生产条件的专业队伍施工并编制详细的拆装方案、派专人监控，严禁招用无拆装许可证的队伍从事拆装作业。

（三）及时清除施工现场的积水、积雪。对高处作业人员采取有效的防滑措施，严禁雨雪和大风、大雾天气强行进行施工作业。对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除，要实行严格的内部审批制度，不得随意拆除。

（四）做好防中毒工作。施工现场的有毒物品要建立严格的管理制度，定点分类存放，设有明显标识，并有专人负责。宿舍与存放有毒物品的仓库不得在同一建筑物内。项目部应为使用有毒材料作业人员配备安全可靠地防护用具，并采取有效措施保持作业场所通风良好，严防中毒事故发生。

四、强化消防安全管理，落实应急预案

要重点做好作业区、生活区、易燃易爆物品存放区、仓库、配电设施等重点部位的消防安全管理，实行重点防范，重点监控，排除火灾隐患。一是要利用多种形式对作业人员进行安全防火宣传教育，普及安全防火知识，增强自防自救能力。二是加强作业人员生活区的管理。严禁将未完工的工程作为住宿场所，宿舍内严禁使用木柴、炭火、电炉或煤气罐取暖、做饭，严禁在宿舍内随意私接私拉电线或使用大功率电器；生活区要实行定时供电，做到人走电停；要配置完善的自动断电保护装置，做到超负荷自动断电。三是要严格按照要求在施工现场配备足够的消防器材并确保有效使用，对高层建筑要按照规定设置专用消防水源，施工现场要合理布局，留有足够的防火间距和安全通道，并保持安全通道畅通；易燃易爆物品应堆放在专用仓库，并派专人看管。四是对明火作业实行严格的动火审批制度，并设动火监护人，实行现场监护，明火操作完毕后要认真清理现场并留人进行观察，防止产生暗火；严禁在施工现场内吸烟。五是完善应急预案制度，建立并严格执行值班制度。

施工管理部

2015年11月3日